### Структура архива теплосчетчика-регистратора
ТСРВ-020(021)

Теплосчетчик-регистратор ТСРВ-020(021) имеет три вида архивов – часовые, суточные и месячные. Каждый архив состоит из отдельных записей, каждая из которых состоит из набора данных, соответствующих моменту архивации. Последняя по времени запись в архиве содержит данные, относящиеся к текущему времени, а, следовательно, к незавершенному временному интервалу архивации.

Структура записей во всех архивах одна и та же. Архивы имеют кольцевую структуру. Это означает, что, после достижения глубины архива, следующие записи будут заноситься на места в памяти, соответствующие времени, отстоящему от текущего момента на интервал, равный глубине архива.

Глубина архивов составляет:

- часовой – 1500 записей (часов);

- суточный – 366 записей (суток);

- месячный – 48 записи (месяца).

Структура одной записи архива приведена в таблице. В таблицу включены только байты данных, без обрамления, появляющегося при передаче информации по последовательному интерфейсу с использованием протокола MODBUS.

Расположение старших и младших байтов в числе соответствует требованиям протокола связи MODBUS.

| Номер байта | Тип числа | Наименование параметра | Размерность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | long | Время архивации для теплосистемы 1 | сек |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | float | Накопленная теплота W1 в теплосистеме 1 | ГДж (ТДж) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | float | Накопленная теплота W2 в теплосистеме 1 | ГДж (ТДж) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 | float | Накопленная теплота W3 в теплосистеме 1 | ГДж (ТДж) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 | long | Время работы в теплосистеме 1 | сек |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 | long | Время отказов в теплосистеме 1 | сек |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 | long | Время нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1 | сек |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 | long | Время нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1 | сек |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 | long | Время нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1 | сек |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 | long | Время архивации для теплосистемы 2 | сек |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 | float | Накопленная теплота W1 в теплосистеме 2 | ГДж (ТДж) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 | float | Накопленная теплота W2 в теплосистеме 2 | ГДж (ТДж) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 | float | Накопленная теплота W3 в теплосистеме 2 | ГДж (ТДж) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 | long | Время работы в теплосистеме 2 | сек |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 | long | Время отказов в теплосистеме 2 | сек |  |
| 58 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |
| 61 | long | Время нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2 | сек |  |
| 62 |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 65 | long | Время нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2 | сек |  |
| 66 |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |
| 69 | long | Время нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2 | сек |  |
| 70 |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |
| 73 | long | Время архивации для теплосистемы 3 | сек |  |
| 74 |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 77 | float | Накопленная теплота W1 в теплосистеме 3 | ГДж (ТДж) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 78 |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |
| 81 | float | Накопленная теплота W2 в теплосистеме 3 | ГДж (ТДж) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 82 |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |
| 85 | float | Накопленная теплота W3 в теплосистеме 3 | ГДж (ТДж) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 86 |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |
| 89 | long | Время работы в теплосистеме 3 | сек |  |
| 90 |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |
| 93 | long | Время отказов в теплосистеме 3 | сек |  |
| 94 |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |
| 97 | long | Время нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3 | сек |  |
| 98 |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 101 | long | Время нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3 | сек |  |
| 102 |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |
| 105 | long | Время нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3 | сек |  |
| 106 |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |
| 109 | float | Накопленная масса в канале 0 | тонн (килотонн) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 110 |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |
| 113 | int | Средневзвешенная температура в канале 0 | ºС / 100 |  |
| 114 |  |  |  |  |
| 115 | int | Средневзвешенное давление в канале 0 | МПа / 100 |  |
| 116 |  |  |  |  |
| 117 | char | Слово состояния канала 0 | двоичное число | Только для отладочных целей |
| 118 | float | Накопленная масса в канале 1 | тонн (килотонн) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 119 |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  |
| 122 | int | Средневзвешенная температура в канале 1 | ºС / 100 |  |
| 123 |  |  |  |  |
| 124 | int | Средневзвешенное давление в канале 1 | МПа / 100 |  |
| 125 |  |  |  |  |
| 126 | char | Слово состояния канала 1 | двоичное число | Только для отладочных целей |
| 127 | float | Накопленная масса в канале 2 | тонн (килотонн) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 128 |  |  |  |  |
| 129 |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |
| 131 | int | Средневзвешенная температура в канале 2 | ºС / 100 |  |
| 132 |  |  |  |  |
| 133 | int | Средневзвешенное давление в канале 2 | МПа / 100 |  |
| 134 |  |  |  |  |
| 135 | char | Слово состояния канала 2 | двоичное число | Только для отладочных целей |
| 136 | float | Накопленная масса в канале 3 | тонн (килотонн) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 137 |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  |  |
| 140 | int | Средневзвешенная температура в канале 3 | ºС / 100 |  |
| 141 |  |  |  |  |
| 142 | int | Средневзвешенное давление в канале 3 | МПа / 100 |  |
| 143 |  |  |  |  |
| 144 | char | Слово состояния канала 3 | двоичное число | Только для отладочных целей |
| 145 | float | Накопленная масса в канале 4 | тонн (килотонн) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 146 |  |  |  |  |
| 147 |  |  |  |  |
| 148 |  |  |  |  |
| 149 | int | Средневзвешенная температура в канале 4 | ºС / 100 |  |
| 150 |  |  |  |  |
| 151 | int | Средневзвешенное давление в канале 4 | МПа / 100 |  |
| 152 |  |  |  |  |
| 153 | char | Слово состояния канала 4 | двоичное число | Только для отладочных целей |
| 154 | float | Накопленная масса в канале 5 | тонн (килотонн) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 155 |  |  |  |  |
| 156 |  |  |  |  |
| 157 |  |  |  |  |
| 158 | int | Средневзвешенная температура в канале 5 | ºС / 100 |  |
| 159 |  |  |  |  |
| 160 | int | Средневзвешенное давление в канале 5 | МПа / 100 |  |
| 161 |  |  |  |  |
| 162 | char | Слово состояния канала 5 | двоичное число | Только для отладочных целей |
| 163 | float | Накопленная масса в канале 6 | тонн (килотонн) | См. параметр прибора «Масштаб» |
| 164 |  |  |  |  |
| 165 |  |  |  |  |
| 166 |  |  |  |  |
| 167 | int | Средневзвешенная температура в канале 6 | ºС / 100 |  |
| 168 |  |  |  |  |
| 169 | int | Средневзвешенное давление в канале 6 | МПа / 100 |  |
| 170 |  |  |  |  |
| 171 | char | Слово состояния канала 6 | двоичное число | Только для отладочных целей |